## Slide 1
研究内容（三）
面向地下退化环境的
具身主动感知与自适应导航机理
LiDAR–惯性紧耦合建图底座（FAST-LIO2 / Faster-LIO） + 可定位性在线量化（X-ICP） + Flow Q-Learning 主动探索决策
退化感知机理
几何自相似环境下感知可靠性的可计算表征
主动决策机理
探索–利用–可定位性三元耦合的最优决策
自适应导航机理
感知-决策-导航闭环的在线自适应

## Slide 2
总体方法框图：退化感知驱动的具身主动 SLAM 闭环
传感器
输入
3D LiDAR
(机械 / 固态)
IMU
(角速度·加速度)
轮式里程计
(里程·编码器)
被动
LiDAR-惯性
SLAM 底座
点云预处理
运动去畸变
体素降采样
紧耦合前端里程计
iEKF·流形误差状态
FAST-LIO2 直接配准
增量地图管理
ikd-Tree
O(log n) 增删/kNN
回环 & 位姿图优化
回环检测
全局 BA / PGO
全局地图输出
稠密点云地图
+ 实时位姿 T∈SE(3)
退化感知
量化层
Hessian 旋转/平移分块
A′ 分块独立 SVD
消除尺度差异
可定位性特征空间分析
力矩类比·信息对贡献
投影到特征空间
6-DoF 可定位性状态 η
η∈{none, partial, full}
三级细粒度判决
不确定性度量输出
地图熵 H(m) · 位姿协方差 Σ
D-opt |Σ| · 局部几何
具身主动
决策层
(FQL)
候选生成 & 状态编码
• 候选：前沿点 + 潜在回环点
• 状态 sₜ = [H(m), Σ, η, 局部几何]
FQL 双策略架构
BC Flow 表达性策略
μᵝ(s,z) 多模态行为先验
一步策略 μ(s,z)
最大化 Q + 蒸馏正则 (无 BPTT)
退化感知奖励 r
r = 信息增益 (D-opt/MI)
− λ₁·可定位性风险(η)
− λ₂·运动代价
可定位性
约束导航
退化方向约束局部规划
Lagrangian 约束 / 退化方向锁定
主动回环触发
趋向强可定位性区重访降漂移
自适应行为切换
η=none→寻几何特征 / full→自由探索
运动控制 → 机器人执行
MPC / 轨迹跟踪 → 平台运动
闭环反馈
执行→环境→新观测

## Slide 3
研究内容逻辑链：科学问题 → 研究内容 → 关键技术 → 创新点
核心科学问题：在几何退化、GPS 拒止的地下空间中，机器人如何 “主动运动” 以同时保障感知可靠性、最大化地图信息增益并实现自适应导航？
研究内容一
退化环境建图底座与可定位性在线量化
科学问题：自相似几何下感知可靠性如何被实时、无需调参地表征？
关键技术
FAST-LIO2/Faster-LIO 紧耦合里程计 (iEKF + ikd-Tree)
X-ICP 式 Hessian 特征空间分解
6-DoF 三级可定位性状态 η 实时估计
创新：把“可定位性”从离线诊断升级为在线、可微的决策状态量
研究内容二
退化感知驱动的具身主动探索决策机理
科学问题：探索–利用–可定位性三元权衡下的最优决策机理是什么？
关键技术
ρ-POMDP 主动感知建模
FQL 双策略：BC Flow 多模态先验 + 一步 Q 最大化
退化感知奖励 r=信息增益−可定位性风险−代价
创新：用表达性离线 RL 策略统一刻画前沿/回环/避退化的多峰决策
研究内容三
可定位性约束下的自适应导航与闭环验证
科学问题：感知-决策-导航闭环如何随退化状态在线自适应？
关键技术
退化方向约束局部规划 + 主动回环触发
η 驱动的行为切换 (offline→online 适配)
矿井/隧道仿真 + 实物闭环验证
创新：可定位性约束贯通“估计-规划-控制”全链路的自适应闭环