## Slide 1
研究内容 2 · 退化感知驱动的具身主动探索决策（Flow Q-Learning）细节框架
感知量化输出 (研究内容1)
全局地图 & 位姿
T ∈ SE(3) · ikd-Tree
地图熵 H(m)
位姿协方差 Σ
6-DoF 可定位性 η
{none, partial, full}
局部几何特征
退化方向 / 法向分布
候选生成 & 状态编码
前沿点检测
探索候选 (未知边界)
潜在回环点
利用候选 (重访降漂移)
候选目标集 = 动作空间 𝒜ₜ
状态编码器 (MLP / Transformer)
状态嵌入
sₜ = [ H(m), Σ, η, 局部几何 ]
sₜ
FQL 双策略决策核心 (无 BPTT · 部署单步推理)
① BC Flow 表达性策略 μᵝ(s,z) [仅离线行为克隆，刻画多模态行为分布]
z ~ 𝒩(0, I)
噪声采样
Flow ODE 积分 (T 步)
a⁽⁰⁾→a⁽¹⁾→…→a⁽ᵀ⁾
μᵝ 多模态
行为先验
② 一步策略 μ(s,z) [承担 Q 最大化，部署时单步生成动作]
sₜ ⊕ z
状态+噪声
单步策略网络
one-step
候选动作 a
目标选择 ∈ 𝒜ₜ
蒸馏 α‖μ−μᵝ‖²
③ 评论家 Critic Q_φ(s, a) [TD 学习，提供价值信号]
L_Q = ( Q − r − γ Q̄′ )²
max Q
actor 目标: min_μ 𝔼[ −Q(s, μ(s,z)) ] + α 𝔼[ ‖μ(s,z) − μᵝ(s,z)‖² ]
退化感知奖励 & 决策输出
退化感知奖励 r
信息增益 (D-opt / MI)
− λ₁ · 可定位性风险 R(η)
− λ₂ · 运动 / 能耗代价
r
探索决策输出 a*
目标点 / 速度指令
→ 研究内容3 自适应导航
a
闭环反馈：执行 a* → 研究内容3 自适应导航 → 环境交互 → 新观测 → 更新感知量化 (研究内容1)
训练范式：离线预训练 + 在线适配 (offline → online)
演示缓冲 Demos buffer
专家轨迹 / 历史 SLAM 轨迹
仿真退化场景
Gazebo 隧道·巷道·矿井
离线预训练
BC Flow + 离线 RL (FQL)
offline → online 在线微调
真实退化场景适配
机载部署
单步推理 ~ ms 级
图 X 研究内容2：退化感知驱动的具身主动探索决策（FQL 双策略）细节框架图